Příloha č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro ohlášení stavby

Projektová dokumentace obsahuje části

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Výkresová část

D. Zásady organizace výstavby

E. Doklady

Jestliže je stavba technicky jednoduchá, neovlivňuje okolní území a stavby, je možné projektovou dokumentaci zjednodušit sloučením obsahu A. Průvodní zprávy, B. Souhrnné technické zprávy a D. Zásad organizace výstavby do jedné části označené A. Průvodní a technická zpráva. Výkresová část se označí písmenem B. a může obsahovat jen situaci vhodného měřítka se zákresem umístění stavby. Doklady se zařadí do části označené C. nebo se zařadí do části A.

Závazné je členění projektové dokumentace a označení jejich částí. Obsah jednotlivých částí se použije přiměřeně k druhu, významu a rozsahu stavby, stavebně technickému provedení, účelu a době životnosti stavby.

Obsah jednotlivých částí projektové dokumentace

A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaj e

a) označení stavby,

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

c) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.

2. Údaje o umístění stavby

a) obec, kraj, katastrální území,

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu,

c) dopravní a technická infrastruktura v území.

3. Základní údaje o stavbě

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení),

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů,

c) věcné a časové vazby na okolí,

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby,

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

B. Souhrnná technická zpráva

Obsahuje

a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, jev památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability,

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí,

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby,

f) zásady řešení bezbariérového užívání - přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

g) podklady pro vytýčení stavby.

C. Výkresová část

Výkresovou část tvoří

a) přehledná situace umístění stavby a širších vztahů zakreslená do mapového podkladu v měřítku 1:5000 až 1:50000, tato situace se vypracuje jako samostatná příloha nebo se umístí na volném místě na situaci stavby,

b) situace stavby v měřítku 1:1000 nebo 1:500, u rozsáhlých staveb v měřítku 1:5000 nebo 1:2000; zobrazuje se současný stav území (nebo se použije jako podklad snímek mapy), navrhovaná stavba, vazby na okolí, dotčená ochranná pásma a dopravní a technická infrastruktura, včetně úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

c) jestliže to povaha stavby vyžaduje, vypracují se vzorové příčné řezy v měřítku 1:50 nebo 1:100, charakteristické příčné řezy 1:100 nebo 1:200 a detaily navržených konstrukcí v měřítku 1:20, 1:50 nebo 1:100; taková dokumentace se pro stavbu, která je kulturní památkou a u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně zpracuje v měřítku 1:50 nebo 1:20.

D. Zásady organizace výstavby

Obsahuje

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení,

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů,

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí,

d) popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

e) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci.

E. Doklady

Stanoviska dotčených orgánů, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace.